## Slide 1: 写字机器人
陈杰

## Slide 2: 下载工具和程序文件
下载工具：Visual Studio Code/格式化工具/烧录工具
下载文件：EV3 dev系统镜像/写字机器人程序文件
准备工具：
SD卡一张/读卡器（可选）
EV3
数据线

## Slide 3: 格式化SD卡
将SD卡插到电脑上，待电脑读取到SD卡时，使用格式化工具对SD卡进行格式化（注意：请提前将SD卡内的资料另外保存好，格式化之后会将资料清除）。
格式化完成之后将SD弹出再重新插到电脑上。

## Slide 4: EV3 dev系统镜像烧写
解压下载的系统压缩文件，得到img镜像文件
运行烧录软件
点击“浏览”按钮

## Slide 5
选择“ev3dev-stretch-ev3-generic-2018-11-13.img”文件
点击打开

## Slide 6
“设备”选择SD卡，确定正确无误之后，点击“写入”按钮，
EV3 dev系统镜像开始烧录，请耐心等待，不要随意操作，可能会导致烧录中断。
若烧录中断/失败，需要格式化内存卡再重新烧录。

## Slide 7: 重要提示
请注意安装完后，Windows系统下看到SD卡只有几十MB了，这是正常现象，因为Linux下的磁盘分区Windows系统下是看不到的。
烧录完成后Windows系统可能会提示“无法识别SD卡”或建议“格式化内存卡”，这是一定不要选择格式化SD卡！！！
如果不小心选择了格式化SD卡，则需要重新按照【EV3 dev系统镜像烧录】步骤进行操作，请注意红色部分的提示。

## Slide 8: 启动EV3 dev系统
将烧录好EV3 dev系统镜像的SD卡插入到EV3
按下开机按钮
等待EV3 dev系统启动，启动时间有点长，请耐心等待。

## Slide 9: 与电脑蓝牙配对连接
在EV3上，首先检查蓝牙是否已经开启，打开“Wireless and Networks”选项，确保“Powered”选项已经选上，“Visible”选项可不选，状态栏中电池旁边的蓝牙图标也表示蓝牙已打开。

## Slide 10
在你的电脑上，打开电脑蓝牙选项->添加蓝牙设备
在EV3上，在蓝牙菜单上选择Start Scan。它应该就能找到你的电脑了。

## Slide 11
在EV3的scan选项中找到你的电脑并进行连接，同时电脑会弹出“是否同意配对”的选项，选择“配对”按钮。
至此，EV3与电脑配对完成。

## Slide 12: 电脑设置网络共享
在电脑的网络选项中，打开“网络和共享中心”，选择“更改适配器设置”，进入“网络连接”，右键点击已连接的网络，选择“属性”

## Slide 13: 设置网络共享
在“网络属性”的“共享”中，
选中“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”。

## Slide 14: 电脑远程登录EV3 dev系统
EV3和电脑蓝牙连接好之后，打开MobaXterm进行远程登录。
选择左上角的“Session”->“SSH”，在“Remote host”文本框中填上EV3屏幕上显示的IP地址（每台EV3的IP地址不一定是一样的）
正确填写EV3的IP地址之后点击“OK”进行连接。

## Slide 15: EV3 dev Linux系统登录
特别注意：
账户：robot （如果账户填错是不存在的，会造成无法登录）
密码：maker （输入密码时密码是不可见的）
输入密码之后按下回车登录系统，登录系统之后界面如图所示。

## Slide 16: 开启root权限
设置root权限命令：sudo passwd root
输入root密码：maker
确认root密码：maker
（输入root密码时密码是不可见的）
开启root权限：su
输入root密码：maker
（输入root密码时密码是不可见的）

## Slide 17: EV3 Linux系统文件上传
首先方式有两种：
一、先上传压缩包再解压
通过MobaXterm上传ev3-print3rbot-master.zip和ev3dev-lang-python-ev3dev-stretch.zip两个压缩包到EV3主机中。
使用命令：
unzip ev3-print3rbot-master.zip
unzip ev3dev-lang-python-ev3dev-stretch.zip
解压完压缩包之后可以使用ls命令查看文件夹，
或在MobaXterm左侧文件夹查看。

## Slide 18
二、先解压再上传文件
先在电脑上解压ev3-print3rbot-master.zip和ev3dev-lang-python-ev3dev-stretch.zip两个压缩包。
再将解压文件通过MobaXterm上传至EV3。
上传之后同样可以使用ls命令查看文件夹，
或在MobaXterm左侧文件夹查看。

## Slide 19: EV3 Linux系统文件上传
在MobaXterm左侧文件夹栏找到上传按钮
选中需要上传的文件
点击“打开”
文件开始上传

## Slide 20: 编写SVG文件
想要快速入门SVG文本语言还有点难度
所以需要借助SVG在线编辑器
打开SVG在线编辑器
在SVG在线编辑器右侧点击“Size”选择640*480

## Slide 21: 制作图像
点击编辑器左侧工具栏中的画笔
现在画上你喜欢的图案或写上你想要写的字
写完之后
点击“文件”->“保存图片”

## Slide 22: 处理SVG文件方法
一、重命名为个性化名字，修改python文件
二、重命名为test.svg，无需修改python文件

## Slide 23: 一、重命名为个性化名字，修改python文件
将保存好的文件重命名为自选名字（建议只包含字母和数字）
在MobaXterm左侧文件夹栏打开ev3-print3rbot-master->image
点击上传文件按钮（upload）
将保存好的SVG文件上传至EV3

## Slide 24: 修改writer.py文件
在MobaXterm打开ev3-print3rbot-master文件夹
找到writer.py文件双击打开（软件会自动开启Visual Studio Code）
在writer.py文件中下滑至底部，
找到“test.svg”修改为“自选命名.svg”
保存writer.py文件
在提示框中选择Yes
至此，EV3中的writer.py文件已保存。

## Slide 25: 二、重命名为test.svg，无需修改python文件
在MobaXterm打开ev3-print3rbot-master->image
删除test.svg
将保存好的文件重命名为test.svg
点击上传按钮，将重命名好的test.svg文件上传至EV3
上传完成

## Slide 26: 运行EV3写字机器人
在EV3主机中进入ev3-print3rbot-master文件夹
选中writer.py文件，点击运行。
等待写字机器人复位
调节好笔离纸面的高度
如果需要写的内容多的话，等待的时间会比较长
请耐心等待